## Slide 1: Interventions en milieux effondrés ou instables

## Slide 2: L’environnement effondré ou instable
Zone sur laquelle des éléments naturels et/ou artificiels ont subi des modifications
Engendrant un équilibre instable (terrain, constructions,…..)
Opérations complexes pour le COS
Nombreux pans des missions SP
SUAP, Incendie, fuite de gaz, effondrement, mouvement de terrain…..
Faire face à une multitude de risques et de difficultés ops
Toujours plus de technicité pour les SP

## Slide 3: Différentes caractéristiques
Varie selon qu’il se situe en zone URBAINE, RURALE, INDUSTRIEL
Conséquences et enjeux différents en fonction du type de modification de l’environnement
Origine naturelle, accidentelle, volontaire

## Slide 4: Les effondrements de bâtiments
Vétusté propre au bâtiment
Travaux de réhabilitation, changement de destination (règles de l’art non respectées)
Travaux souterrains – Présences de cavités souterraines
Fragilisation des structures porteuses (incendie - feu et eau)
Effets mécaniques d’une explosion
Evènements météorologique majeur – Phénomènes naturels (séisme, cyclones, inondations,…)
Fuites sur les réseaux de fluides (gaz, chauffage urbain, eau,…)
Sols très argileux (retrait compression)
Attaques d’insectes (termites)
Intervention plus complexes en zone urbaine

## Slide 5: Les effondrements de bâtiments
L’importance des décombres varie en fonction de:
La cause, nature des constructions, de la densité, l’occupation des locaux
Les immeubles avec de nombreux étages fournissent de plus importants volumes de décombres que des maisons individuelles
Hauteur des décombres = au tiers de la hauteur du sol au chéneau
Le cône de projection des décombres s’étend en largeur à une distance = à la mi-hauteur des immeubles

## Slide 6: Les effondrements de bâtiments
Doctrine Française: 3 types d’effondrement ( basés sur les effets d’un séisme)
Effets mécaniques importants sur la totalité d’une structure
Effondrement avec un effet domino
Effondrement à plat: superposition de plans inclinés et horizontaux (débris, meubles interposés…)
Espaces vides sot très aléatoires
Couches plus ou moins comprimées
Enlèvement des décombres couche par couche

## Slide 7: Les effondrements de bâtiments
Effondrements en V: Extrémités des poutres ont pivoté sur leurs appuis
Provoque un effet dynamique qui entraine la rupture en cascade des planchers inférieurs
Ne pas déplacer les plans inclinés qui sont parfaitement encastrés dans les murs porteurs
Dégagement des victimes latéralement à partir d’une porte, d’une fenêtre

## Slide 8: Les effondrements de bâtiments
Effondrement en oblique : Concerne les planchers dont un appui à cédé
Détachés de reste de la construction, reposent sur les décombres
Espaces vides entre les plans inclinés
Ne pas déplacer les plans inclinés
Victimes dégagées latéralement après étaiement des planchers

## Slide 9: Les effondrements de bâtiments
Les lieux de survie
Espaces libres fermés par les planchers, toitures, pans de mur, ameublement
Ils offres plus de chances de survie à des victimes